## Slide 1: Redes VLan

## Slide 2: 2.- Redes Vlan
¿Qué son las vlan?
Las VLAN o también conocidas como «Virtual LAN» nos permite crear redes lógicamente independientes dentro de la misma red física, haciendo uso de switches gestionables que soportan VLANs para segmentar adecuadamente la red.

## Slide 3: 2.- Redes Vlan
Características
Seguridad: Las VLAN nos permite crear redes lógicamente independientes, por tanto, podemos aislarlas para que solamente tengan conexión a Internet, y denegar el tráfico de una VLAN a otra

## Slide 4: 2.- Redes Vlan
Segmentación: Las VLAN nos permite segmentar todos los equipos en diferentes subredes, a cada subred le asignaremos una VLAN diferente

## Slide 5: 2.- Redes Vlan
Flexibilidad: Gracias a las VLAN podremos colocar a los diferentes equipos en una subred o en otra, de manera fácil y rápida, y tener unas políticas de comunicación donde permitimos o denegamos el tráfico hacia otras VLANs o hacia Internet.

## Slide 6: 2.- Redes Vlan
Optimización de la red: Al tener subredes más pequeñas, en entornos donde tengamos cientos o miles de equipos conectados, contendremos el broadcast en dominios más pequeños, por tanto, el rendimiento de la red será óptimo

## Slide 7: 2.- Redes Vlan
Reducción de costes: Debido a la poca necesidad de actualizaciones de red que son demasiado costosas, y gracias a un uso más eficaz de los enlaces y del ancho de banda disponible, es posible reducir costes al realizar este tipo de redes.

## Slide 8: 2.- Redes Vlan
Mejor eficiencia del personal de TI: Nos facilitarán el manejo de la red, debido a que diferentes usuarios pueden compartir una misma VLAN

## Slide 9: 2.- Redes Vlan
Administración de aplicaciones y proyectos simples: Estas redes pueden agregar dispositivos y usuarios para admitir ciertos requisitos geográficos o de tipo comercial.

## Slide 10: 2.- Redes Vlan
Objetivo
El objetivo de usar VLAN en un entorno doméstico o profesional, es para segmentar adecuadamente la red y usar cada subred de una forma diferente, además, al segmentar por subredes usando VLANs se puede permitir o denegar el tráfico entre las diferentes VLAN gracias a un dispositivo L3 como un router o un switch multicapa L3.

## Slide 11: 2.- Redes Vlan
Para permitir la comunicación o la no comunicación de las VLAN se deben hacer uso de ACL (Listas de Control de Acceso), o configurar el firewall correspondiente para permitir o denegar el tráfico

## Slide 12
12
2.1.- Tipos de Vlan
Actualmente existen varios tipos de VLANs que podemos utilizar en los diferentes equipos, es decir, en los switches y puntos de acceso WiFi. Las diferentes VLANs que existen son las basadas en el estándar 802.1Q VLAN Tagging

## Slide 13
13
2.1.- Tipos de Vlan
802.1Q VLAN Tagging
Es el tipo de VLAN más utilizada, hace uso del estándar 802.1Q para etiquetas o quitar la etiqueta a las VLANs. Este estándar consiste en introducir una cabecera 802.1Q dentro de la trama Ethernet que todos conocemos, con el objetivo de diferenciar las diferentes VLANs que tengamos configuradas. Este estándar no encapsula la trama original de Ethernet, sino que añade 4 bytes al encabezado Ethernet original, además, el cambio de «EtherType» se cambia al valor 0x8100 para señalar que se ha cambiado el formato de la trama.

## Slide 14
14
2.1.- Tipos de Vlan
Cuando estamos usando el estándar 802.1Q y creamos las diferentes VLANs en un switch, podremos configurar los diferentes puertos como «tagged» o «untagged», es decir, con etiqueta o sin etiqueta.
VLAN tagged: en las tramas Ethernet se incorpora el «tag» del VLAN ID que hayamos configurado, este tipo de VLANs son entendidas por todos los switches, por los puntos de acceso WiFi profesionales y por los routers.
Se pueden configurar en modo «tagged» una o más VLANs en un determinado puerto. En los enlaces troncales (desde un router a un switch, de switch a switch y de switch a AP) se suelen configurar siempre como «tagged» para «enviarles» todas las VLANs

## Slide 15
15
2.1.- Tipos de Vlan
VLAN untagged: en las tramas Ethernet se retira el tag que hayamos configurado, este tipo de VLANs son entendidas por todos los dispositivos, pero principalmente se utilizan de cara a los equipos finales como ordenadores, portátiles, impresoras, cámaras IP y otro tipo de dispositivo. En un puerto en concreto solamente podremos configurar una VLAN como «untagged», no podemos poner dos VLANs como untagged porque el equipo final no entendería nada

## Slide 16
16
2.1.- Tipos de Vlan
Tipos de configuraciones:
• Acceso: son los puertos donde conectaremos los PC, impresoras, smartphones y los equipos finales, este puerto de acceso tendrá configurada una VLAN como «untagged».
• Troncal o trunk: lleva una o varias VLANs de un equipo a otro, por ejemplo, si queremos conectar un switch con otro switch y «pasarle» todas las VLANs o algunas de ellas, tendremos que configurarlo en modo troncal o trunk, y seleccionar las VLANs que queremos pasar como «tagged».
• Dynamic: dependiendo del tipo de paquete que reciba el switch, se pondrá como access o como trunk. No se recomienda configurar los puertos de un switch en modo dinámico por seguridad para evitar posibles ataques.

## Slide 17
17
2.1.- Tipos de Vlan
VLAN basadas en Puerto
También conocida como Port Switching en los menús de configuración de los routers y switches, se trata de la más extendida y utilizada por switches de gama muy baja. Cada puerto se asigna a una VLAN y los usuarios que estén conectados a ese puerto pertenecen a la VLAN asignada. Los usuarios dentro de una misma VLAN poseen visibilidad los unos sobre los otros, aunque no a las redes locales virtuales vecinas.
En las VLANs basadas en puerto la decisión y reenvío se basa en la dirección MAC de destino y puerto asociado, es la VLAN más simple y común, por este motivo los switches de gama baja suelen incorporar VLAN basada en puerto y no basada en el estándar 802.1Q.

## Slide 18
18
2.1.- Tipos de Vlan
VLAN basadas en MAC
La ventaja es que permite movilidad sin necesidad de que se tengan que aplicar cambios en la configuración del switch o del router. El problema parece bastante claro: añadir todos los usuarios puede resultar tedioso. Solamente los switches de gama más alta permiten VLAN basada en MAC
Nos conectamos con nuestro ordenador portátil en varios puertos Ethernet por nuestra oficina, y queremos que siempre nos asigne la misma VLAN, en este caso con las VLANs basadas en MAC sí es posible hacerlo sin tener que reconfigurar el switch.

## Slide 19
19
2.1.- Tipos de Vlan
VLAN etiquetadas
Este etiquetado permite que los entornos en red tengan VLAN, la cual abarca varios dispositivos. Un solo dispositivo recibe el paquete, lee la etiqueta y reconoce la VLAN a la que pertenece la trama. En algunos dispositivos, no se admite la recepción de paquetes etiquetados y no etiquetados en la misma interfaz de red.
Cuando configuramos un etiquetado, debemos asegurarnos de que este coincide con la configuración asignada a la VLAN en todos sus extremos. Y el puerto al que nos conectamos, debe estar en la misma VLAN que la interfaz. También debemos saber, que si la configuración de la VLAN no está sincronizada y propagada, se tiene que realizar la configuración en todas las unidades de forma independiente.

## Slide 20
20
2.1.- Tipos de Vlan
VXLAN
Se trata de una red de área local virtual extensible. Esta superpone redes de capa 2, en una infraestructura de capa 3, encapsulando tramas de capa 2 en paquetes UDP. Cada una de estas redes de superposición, se conoce como segmento VXLAN, y se identifica mediante un identificador único de 24 bits. Este se denomina VXLAN Network Identifier (VNI). En cuanto a los dispositivos, solo pueden comunicarse entre sí si se encuentran dentro de la misma VXLAN.
Mayor escalabilidad en los entornos de nube virtualizados. Esto ocurre porque el ID de la VXLAN, es de 24 bits, lo cual le permite crear hasta un máximo de 16 millones de redes, las cuales estarían aisladas. Esto supera lo que de por sí proporcionan las VLAN, que cuentan con IDs de 12 bits, y permiten 4094 redes que también se encuentran aisladas.

## Slide 21
2.2.- Protocolos de enlace VLan
IEEE 802.1Q
Inicialmente creado para desarrolla un mecanismo que permita a múltiples redes interconectadas con puentes o switches para compartir transparentemente el mismo medio físico sin problemas de interferencia entre las redes que comparten el medio

## Slide 22
2.2.- Protocolos de enlace VLan
Aplicación
Actualmente se usa para definir el protocolo de encapsulamiento usado para implementar este mecanismo en redes ethernet y también permite identificar a una trama como proveniente de un equipo conectado a una red determinada. Una trama perteneciente a una VLAN sólo se va a distribuir a los equipos que pertenezcan a su misma VLAN, de forma que se separan dominios de broadcast.

## Slide 23
2.2.- Protocolos de enlace VLan
Características
Se encarga del etiquetado de las tramas que es asociada inmediatamente con la información de la VLAN
Es el más común para el etiquetado de las VLANs
Se caracteriza por un formato de trama similar a 802.3(Ethernet)
Este protocolo es un estándar internacional y por lo dicho anteriormente es compatible con bridges y switches sin capacidad de VLAN

## Slide 24
2.2.- Protocolos de enlace VLan
Formato de forma
El protocolo 802.1Q propone añadir 4 bytes al encabezado Ethernet original en lugar de encapsular la trama original. El valor del campo EtherType se cambia a 0x8100 para señalar el cambio en el formato de la trama.

## Slide 25
2.2.- Protocolos de enlace VLan
STP
STP (Spanning tree protocol): Evita la aparición de bucles lógicos para que haya un solo camino entre dos nodos
El STP, definido por el estándar IEEE 802.1d es un protocolo que funciona en el nivel de la capa 2 del modelo OSI y su principal objetivo es controlar los enlaces redundantes, asegurando el rendimiento de una red.

## Slide 26
2.2.- Protocolos de enlace VLan
Funcionamiento del STP
El protocolo STP elimina lógicamente caminos de comunicación. Para ello el este crea un árbol de switches presentes en la red y elige el switch de referencia, a partir del cual se creará el árbol.

## Slide 27
2.2.- Protocolos de enlace VLan

## Slide 28
2.2.- Protocolos de enlace VLan
Configuracion
En términos de configuración el STP es un protocolo relativamente simple pero en la teoría hay algunos conceptos que son necesarios aprender bien. En un próximo tutorial seguiré hablando de algunos protocolos bastante usados en esta área.

## Slide 29
2.2.- Protocolos de enlace VLan
VTP (VLAN Trunking Protocol):
Protocolo propietario de Cisco que permita una gestión centralizada de todas las VLANs.

## Slide 30
2.2.- Protocolos de enlace VLan
¿Para que nos sirve?
Reduce la administración en una red de switch.
Al configurar una VLAN nueva en un servidor VTP, se distribuye la VLAN a través de todos los switches del dominio. Esto reduce la necesidad de configurar la misma VLAN en todas partes.
VTP es un protocolo de propiedad de Cisco que está disponible en la mayoría de los productos de la serie Cisco Catalyst.

## Slide 31
2.2.- Protocolos de enlace VLan
Beneficios
Este permite centralizar y simplificar la administración en un dominio de Vlans, pudiendo crear, borrar y renombrar las mismas, reduciendo asu la misma VLAN en todos los nodos

## Slide 32
2.2.- Protocolos de enlace VLan
VTP opera en 3 modos distintos
Servidor
Cliente
transparente

## Slide 33
2.2.- Protocolos de enlace VLan
Servidor
Es el modo por defecto. Desde él se pueden crear, eliminar o modificar VLANs. Su cometido es anunciar su configuración al resto de switches del mismo dominio VTP y sincronizar dicha configuración con la de otros servidores, basándose en los mensajes VTP recibidos a través de sus enlaces trunk. Debe haber al menos un servidor. Se recomienda autenticación MD5.

## Slide 34
2.2.- Protocolos de enlace VLan
Cliente:
En este modo no se pueden crear, eliminar o modificar VLANs, tan sólo sincronizar esta información basándose en los mensajes VTP recibidos de servidores en el propio dominio. Un cliente VTP sólo guarda la información de la VLAN para el dominio completo mientras el switch está activado. Un reinicio del switch borra la información de la VLAN.

## Slide 35
2.2.- Protocolos de enlace VLan
Transparente:
Desde este modo tampoco se pueden crear, eliminar o modificar VLANs que afecten a los demás switches. La información VLAN en los switches que trabajen en este modo sólo se puede modificar localmente. Su nombre se debe a que no procesa las actualizaciones VTP recibidas, tan sólo las reenvía a los switches del mismo dominio.

## Slide 36
2.3.- Enrutamiento Inter Vlan

## Slide 37
2.4.- Resolución de problemas de Vlan
Una de las tareas frecuentes de los administradores de red es resolver problemas de formación de enlaces troncales o de enlaces que se comportan incorrectamente como enlaces troncales. En ocasiones, un puerto de switch se puede comportar como puerto de enlace troncal, incluso si no se configuró como tal. Por ejemplo, un puerto de acceso puede aceptar tramas de redes VLAN distintas de la VLAN a la cual se asignó. Esto se conoce como “filtración de VLAN”.

## Slide 38
2.4.- Resolución de problemas de Vlan
Para resolver problemas de enlaces troncales que no se forman o de filtración de VLAN, proceda de la siguiente manera:
Paso 1: Utilice el comando show interfaces trunk para verificar si hay coincidencia entre la VLAN nativa local y peer. Si la VLAN nativa no coincide en ambos extremos, hay una filtración de VLAN.
Paso 2: Utilice el comando show interfaces trunk para verificar si se estableció un enlace troncal entre los switches. Configure estáticamente los enlaces troncales siempre que sea posible. Los puertos de los switches Cisco Catalyst utilizan DTP de manera predeterminada e intentan negociar un enlace troncal.

## Slide 39
2.4.- Resolución de problemas de Vlan
Problema: falta de concordancia de la VLAN nativa.
Resultado: Presenta un riesgo a la seguridad y crea resultados no deseados.
Ejemplo: Un puerto se identifica con VLAN99 y otro como VLAN100

## Slide 40
2.4.- Resolución de problemas de Vlan
Problema: Falta de concordancia del modo de enlace troncal.
Resultado: Casa pérdida de la conectividad de la red.
Ejemplo: Un puerto está configurado como inactivo y en el otro extremo como enlace troncal activo.

## Slide 41
2.4.- Resolución de problemas de Vlan
Problema: VLAN y subredes IP.
Resultado: Causa pérdida de conectividad de la red.
Ejemplo: Los ordenadores de los usuarios han sido configurados con direcciones IP incorrectas.

## Slide 42
2.4.- Resolución de problemas de Vlan
Problema: VLAN permitidas en enlaces troncales.
Resultado: Provoca tráfico no deseado o no se envía el tráfico a través del enlace troncal.
Ejemplo: La lista de VLAN permitidas en un enlace tronca no se ha actualizado con las VLAN actuales.

## Slide 43
2.5.- Seguridad en Vlan
La red puede ser una de las partes más vulnerables de un sistema. La red de máquinas virtuales necesita tanta protección como una red física. La utilización de VLAN puede mejorar la seguridad de las redes del entorno.

## Slide 44
2.5.- Seguridad en Vlan
Cuando se las configura correctamente, las VLAN constituyen un medio confiable para proteger un conjunto de máquinas virtuales contra intrusiones accidentales o maliciosas.

## Slide 45
2.5.- Seguridad en Vlan
Las VLAN permiten segmentar una red física de modo que dos máquinas de la red no puedan transmitirse paquetes entre ellas a menos que formen parte de la misma VLAN.

## Slide 46
2.5.- Seguridad en Vlan
Asegurar es una opción ineludible, delicada y sobre todo inaplazable porque los ataques pueden producirse de un momento a otro.

## Slide 47
2.5.- Seguridad en Vlan
Consejos
Al usar VLAN, separe los clusters sensibles de sistemas del resto de la red. De esta manera, se reduce la probabilidad de que los usuarios tengan acceso a la información almacenada en esos clientes y servidores.
Asigne un número de VLAN nativo único a los puertos de enlace troncal.
Limite las VLAN que se pueden transportar mediante un enlace troncal a las que son estrictamente necesarias.

## Slide 48
2.5.- Seguridad en Vlan
Desactive el protocolo de enlace troncal (VTP) de VLAN, si es posible. De lo contrario, configure lo siguiente para el VTP: dominio de gestión, contraseña y eliminación. A continuación, defina VTP en modo transparente.
Utilice configuraciones de VLAN estáticas, cuando sea posible.
Desactive los puertos de conmutador no utilizados y asígneles un número de VLAN que no esté en uso.

## Slide 49
2.5.- Seguridad en Vlan
Tipos de ataques
VLAN HOPPING
Es una vulnerabilidad de seguridad que puede aparecer en entornos LAN, donde los Switch están conectados por puertos troncales.

## Slide 50
2.5.- Seguridad en Vlan
Un atacante intenta obtener acceso a una VLAN no autorizada mediante la adición de dos etiquetas en los paquetes salientes desde el cliente, esto se llama doble etiquetado.

## Slide 51
2.5.- Seguridad en Vlan
La primera etiqueta (802.1Q) es leída por el puerto de línea externa en el primer switch al que el cliente-atacante está conectado, donde es eliminada y no se vuele a etiquetar por otra y la envía al siguiente switch, en el segundo troncal se lee la segunda etiqueta que envía tráfico desde el atacante a los clientes con el mismo ID de VLAN como la segunda etiqueta y por ende estos datos serán reenviados.

## Slide 52
2.5.- Seguridad en Vlan
SPOOFING ATTACK
Estos ataques pueden ocurrir sobre varios protocolos permitiendo a un atacante realizar ataques de man-in-the-middle, de tal manera que tras el ataque todo el tráfico fluye por el equipo del atacante antes de enviárselo al equipo de destino.

## Slide 53
2.5.- Seguridad en Vlan
El ataque de DHCP Spoofing lo podremos evitar mediante la característica DHCP Snooping de Cisco, mientras que los ataques de ARP Spoofing los podremos evitar mediante las técnicas de inspección dinámica ARP que viene por defecto en los nuevos switches.

## Slide 54: A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS
A complex idea can be conveyed with just a single still image, namely making it possible to absorb large amounts of data quickly.

## Slide 55: WANT BIG IMPACT? USE BIG IMAGE.

## Slide 56: USE DIAGRAMS TO EXPLAIN YOUR IDEAS
Lorem ipsum
Dolor nec
Ipsum dolor amet dolor
Lorem ipsum dolor sit
amet nec at adipiscing
risus at dolor porta
1
Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing
Lorem ipsum dolor sit
amet nec at adipiscing
risus at dolor porta
2
Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing
Lorem ipsum dolor sit
amet nec at adipiscing
risus at dolor porta
3
Lorem ipsum dolor sit amet nec at adipiscing

## Slide 57: AND TABLES TO COMPARE DATA
 | A | B | C
Yellow | 10 | 20 | 7
Blue | 30 | 15 | 10
Orange | 5 | 24 | 16

## Slide 58: MAPS
our office

## Slide 59: 89,526,124
Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?

## Slide 60: 89,526,124$ 100% 185,244 users
That’s a lot of money
Total success!
And a lot of users

## Slide 61: OUR PROCESS IS EASY
Vestibulum congue tempus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Donec facilisis lacus eget mauris.
3
Vestibulum congue tempus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Donec facilisis lacus eget mauris.
2
Vestibulum congue tempus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Donec facilisis lacus eget mauris.
1

## Slide 62: LET’S REVIEW SOME CONCEPTS
Yellow
Is the color of gold, butter and ripe lemons. In the spectrum of visible light, yellow is found between green and orange.
Blue
Is the colour of the clear sky and the deep sea. It is located between violet and green on the optical spectrum.
Red
Is the color of blood, and because of this it has historically been associated with sacrifice, danger and courage.
Yellow
Is the color of gold, butter and ripe lemons. In the spectrum of visible light, yellow is found between green and orange.
Blue
Is the colour of the clear sky and the deep sea. It is located between violet and green on the optical spectrum.
Red
Is the color of blood, and because of this it has historically been associated with sacrifice, danger and courage.

## Slide 63
You can insert graphs from Excel or Google Sheets
4000
3000
2000
1000
0

## Slide 64: THANKS!
Any questions?
You can find me at
@username
user@mail.me

## Slide 65: CREDITS
Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:
Presentation template by SlidesCarnival
Photographs by Unsplash

## Slide 66: PRESENTATION DESIGN
This presentation uses the following typographies:
Titles: Titillium Web Bold
Body copy: Titillium Web Light
You can download the fonts on this page:
https://www.fontsquirrel.com/fonts/titillium
You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design guide if you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®

## Slide 67: 2. EXTRA RESOURCES
For Business Plans, Marketing Plans, Project Proposals, Lessons, etc

## Slide 68: TIMELINE
DEC
NOV
OCT
SEP
AUG
JUL
JUN
MAY
APR
MAR
FEB
JAN
Blue is the colour of the clear sky and the deep sea
Red is the colour of danger and courage
Black is the color of ebony and of outer space
Yellow is the color of gold, butter and ripe lemons
White is the color of milk and fresh snow
Blue is the colour of the clear sky and the deep sea
Yellow is the color of gold, butter and ripe lemons
White is the color of milk and fresh snow
Blue is the colour of the clear sky and the deep sea
Red is the colour of danger and courage
Black is the color of ebony and of outer space
Yellow is the color of gold, butter and ripe lemons

## Slide 69: ROADMAP
1
3
5
6
4
2
Blue is the colour of the clear sky and the deep sea
Red is the colour of danger and courage
Black is the color of ebony and of outer space
Yellow is the color of gold, butter and ripe lemons
White is the color of milk and fresh snow
Blue is the colour of the clear sky and the deep sea

## Slide 70: GANTT CHART
 | Week 1 |  |  |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Task 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Task 2 |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  | 
Task 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Task 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  | 
Task 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  | 
Task 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Task 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Task 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 71: SWOT ANALYSIS
STRENGTHS
Blue is the colour of the clear sky and the deep sea
WEAKNESSES
Yellow is the color of gold, butter and ripe lemons
Black is the color of ebony and of outer space
OPPORTUNITIES
White is the color of milk and fresh snow
THREATS
S
W
O
T

## Slide 72: BUSINESS MODEL CANVAS
Key Activities
Insert your content
Key Resources
Insert your content
Value Propositions
Insert your content
Customer Relationships
Insert your content
Channels
Insert your content
Customer Segments
Insert your content
Key Partners
Insert your content
Cost Structure
Insert your content
Revenue Streams
Insert your content

## Slide 73: FUNNEL
PURCHASE
LOYALTY
AWARENESS
EVALUATION
DISCOVERY
INTENT
Insert your content
Insert your content
Insert your content
Insert your content
Insert your content
Insert your content

## Slide 74: TEAM PRESENTATION
Imani Jackson JOB TITLE
Blue is the colour of the clear sky and the deep sea
Marcos Galán JOB TITLE
Blue is the colour of the clear sky and the deep sea
Ixchel Valdía JOB TITLE
Blue is the colour of the clear sky and the deep sea
Nils Årud JOB TITLE
Blue is the colour of the clear sky and the deep sea

## Slide 75: COMPETITOR MATRIX
LOW VALUE 1
HIGH VALUE 1
LOW VALUE 2
HIGH VALUE 2
Our company
Competitor
Competitor
Competitor
Competitor
Competitor
Competitor

## Slide 76: WEEKLY PLANNER
 | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY
9:00 - 9:45 | Task | Task | Task | Task | Task | Task | Task
10:00 - 10:45 | Task | Task | Task | Task | Task | Task | Task
11:00 - 11:45 | Task | Task | Task | Task | Task | Task | Task
12:00 - 13:15 | ✔ Free time | ✔ Free time | ✔ Free time | ✔ Free time | ✔ Free time | ✔ Free time | ✔ Free time
13:30 - 14:15 | Task | Task | Task | Task | Task | Task | Task
14:30 - 15:15 | Task | Task | Task | Task | Task | Task | Task
15:30 - 16:15 | Task | Task | Task | Task | Task | Task | Task

## Slide 77
SlidesCarnival icons are editable shapes. This means that you can:
Resize them without losing quality.
Change fill color and opacity.
Change line color, width and style.
Isn’t that nice? :) Examples:

## Slide 78: Diagrams and infographics

## Slide 79
✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃💑❤😂😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨🎃🎈🎨🏈🏰🌏🔌🔑 and many more...
You can also use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality.
How? Follow Google instructions https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328

## Slide 80
Free templates for all your presentation needs
Ready to use, professional and customizable
100% free for personal or commercial use
Blow your audience away with attractive visuals
For PowerPoint and Google Slides